## Slide 1
第6章 《C语言》高频考点及真题模拟题解析

## Slide 2
第1部分： 变量存储区

## Slide 3
知识点
Flash，rom
ram
code ：程序存储区（64KB）
data：固定指前面0x00-0x7f的128个RAM，可以直接读写的，速度最快，生成的代码也最小。
idata：固定指前面0x00-0xff的256个RAM,其中前128和data的128完全相同，只是因为访问的方式不同，是用类似C中的指针方式访问的。
xdata：外部扩展RAM，一般指外部0x0000-0xffff空间，用DPTR访问。
pdata：外部扩展RAM的低256个字节，分页寻址片外ram
bdata ---> 可位寻址的片内ram

## Slide 4
第八届省赛客观题真题（2017）
页面地址由P2口的内容决定，
页面内的地址由R0或R1的内容决定。
例如下面的代码：
MOV P2, #0A0H
MOV R0, #01H
MOV A, #10H
MOV @RO, A
表示将累加器A中的数据10H传送到页面为A0H，页内地址为01H的外部数据存储器地址单元，即实际传送到0A001H地址单元。
D

## Slide 5
第九届省赛客观题真题（2018）
D

## Slide 6
2017年第8届国赛考题
AC， D

## Slide 7
第十二届国赛客观题真题（2021）
xdata 65535

## Slide 8
第2部分： 变量占用内存空间

## Slide 9
知识点
而面向51单片机的Keil uVision4对此进行了简化， 因此，可以理解为只存在如下四种基本数据类型：
1、char：字符型
2、int = short = short int：整型
3、long = long int：长整型
4、float = double：单精度浮点型
C标准规定，float类型必须至少能表示6位有效数字，并且取值范围至少是10^-37~10+37。
所以，使用float来装365.12345时，前面六位数值是准确的，但是后面的数值略有误差。

## Slide 10
第九届省赛客观题真题（2018）
D

## Slide 11
第十二届省赛客观题模拟题三月版（2021）
C

## Slide 12
第九届国赛客观题真题（2018）
C

## Slide 13
第十二届第二场省赛客观题真题（2021）
B

## Slide 14
2018年第9届国赛考题
C

## Slide 15
2020年第11届国赛考题
C

## Slide 16
第3部分： c库头文件

## Slide 17
知识点
stdlib 头文件即standard library标准库头文件。stdlib.h里面定义了五种类型、一些宏和通用工具函数。 类型例如size_t、wchar_t、div_t、ldiv_t和lldiv_t； 宏例如EXIT_FAILURE、EXIT_SUCCESS、RAND_MAX和MB_CUR_MAX等等； 常用的函数如malloc()、calloc()、realloc()、free()、system()、atoi()、atol()、rand()、srand()、exit()等等。 具体的内容可以打开编译器的include目录里面的stdlib.h头文件查看。
可用于编程。这个头文件代表绝对地址访问的宏定义组，里面包含：CBYTE.XBYTE，PBYTE，DBYTE，PWORD，CWORD DWORD七个宏定义。

## Slide 18
intrins.h，函数，应用于程序设计，一般出C51单片机编程中，一般程序中需要使用到空指令_nop_();字符循环移位指令_crol_等时使用。

## Slide 19
第十一届第二场省赛客观题真题（2020）
D

## Slide 20
第4部分： 基本语句

## Slide 21
2021年第12届第一场省赛考题
B
while循环是先判断后循环 ，而do–while循环是先循环后判断。

## Slide 22
2017年第8届国赛考题
ABC

## Slide 23
谢谢