## Slide 1
第3章 省赛三大金刚高频考点
3.2按键功能类
3.2.1 按键控制界面&工作模式切换
3.2.2 设置界面&数据闪烁&增加&减小&边界范围
3.2.3 设置的数据合理性判断后才生效
3.2.4 按键仅在某界面有效
3.2.5 设置界面退出时，存储到EEPROM，上电自动读取
3.2.6 长按从A界面跳转到B界面，松开恢复A界面
3.2.7 按键控制数据逐个输入并显示
3.2.8 按键短按和长按（抬起时长按生效）
3.2.9 按键短按和长按（时间到后长按生效）
3.1数码管显示类
3.1.1 显示内容探究
3.1.2 上电数码管全亮解决方案

## Slide 2
第3章 省赛三大金刚高频考点
3.3LED指示类
3.3.1 互斥点亮，我亮你不亮
3.3.2 兼容点亮，不产生相互影响
3.3.3 LED流水灯
3.3.4 LED不同亮度等级
3.3.5 LED固定间隔闪烁，持续固定时间

## Slide 3
第十一届第二场省赛真题（ 2020）
3.1.1 显示内容探究
第十一届第一场省赛真题（ 2020）

## Slide 4
第十届省赛真题（ 2019）
第三届省赛真题（ 2012）
3.1.1 显示内容探究

## Slide 5
常见考核内容
sprintf中字符串长成什么样子，数码管就显示什么样子。
如果打印一个整数，%2d，%4d等格式显示，前边的数字表示占用的位数，后边的d表示按照十进制进行打印。特别注意：变量务必是int型，如果不是，需要强制转换成int型。
如果打印小数，%4.2f，其中，4表示数据位数（数据位数包括小数点），2表示小数点后边的数据个数。
如果sprintf中字符串长度超过10位，比如，要显示两个小数点，你的字符串数组务必增加长度。
3.1.1 显示内容探究

## Slide 6
3.2.1 按键控制界面&工作模式切换
第十一届第二场省赛真题（ 2020）
第十一届第一场省赛真题（ 2020）

## Slide 7
3.2.1按键控制界面&工作模式切换
第十届省赛真题（2019）
第十届省赛真题（2019）

## Slide 8
3.2.1按键控制界面&工作模式切换
第九届省赛真题（2018）
第七届省赛真题（2016）

## Slide 9
常见考核内容
按键对应的屏幕界面变化、模式状态变化等情况，实际上都是对应一个变量的变化。
编程的时候，尽量按键程序key_proc下方不要直接执行动作，而要控制的是状态的变化。状态变化影响到led_proc和seg_proc中相应的动作执行。
当有两种状态的时候，一般定义bit型变量，一共0-1两种状态。当有两种以上的状态时，一般定义char的变量。
3.2.1按键控制界面&工作模式切换

## Slide 10
3.2.2 设置界面&数据闪烁&增加&减小&边界范围
第十一届第二场省赛真题（ 2020）
第十一届第一场省赛真题（ 2020）

## Slide 11
第九届省赛真题（2018）
3.2.2 设置界面&数据闪烁&增加&减小&边界范围
第八届省赛真题（2017）

## Slide 12
常见考核内容
在某个界面，设置几个变量（在数码管上显示的），被选中的变量，要以某种时间间隔进行闪烁，通过加减按键控制增加和减小，还有边界属性。
变量循环写作套路 ，如实现1-3循环，if(++state_flag == 4) state_flag = 1;
边界属性通常有两种情况，第一种是到边界停住，第二种是循环。都是通过2中的写法实现。

## Slide 13
3.2.3 设置的数据合理性判断后才生效
第十一届第二场省赛真题（ 2020）
第五届省赛真题（ 2014）

## Slide 14
常见考核内容
设置的两个数据进行比较，数据合格才可以确认使用，数据不合格就不可以。
最常规的解决方案就是，为设置的数据创建副本，副本为真正起作用的数据，只有设置的数据有效的时候，设置的数据可以替换真正有效的数据。
3.2.3 设置的数据合理性判断后才生效

## Slide 15
3.2.4 按键仅在某界面有效
第十一届第二场省赛真题（ 2020）
第十一届第一场省赛真题（ 2020）

## Slide 16
3.2.4 按键仅在某界面有效
第九届省赛真题（ 2018）
第八届省赛真题（ 2017）

## Slide 17
常见考核内容
当有多屏的时，某些按键需要在该屏时才有效，在别的屏无法使用。
解决方案，就是在key_proc中，给按键判别增加屏幕状态的前提条件。
3.2.4 按键仅在某界面有效

## Slide 18
3.2.5 设置界面退出时，存储到EEPROM，上电自动读取
第十一届第一场省赛真题（ 2020）
第四届省赛真题（ 2013）

## Slide 19
常见考核内容
当设置的内容确定之后，为了掉电不丢失，所以，需要确定时存储内容，在上电时，读取内容。
一般最多存4个字节的数
务必明确，EEPROM是按照字节存储的，当待存储的数据超过255之后，需要将数据拆分。
3.2.5 设置界面退出时，存储到EEPROM，上电自动读取

## Slide 20
3.2.6 长按从A界面跳转到B界面，松开恢复A界面
第九届省赛真题（ 2018）
第八届省赛真题（ 2017）

## Slide 21
常见考核内容
一般跳转到B界面后，只需要进行显示操作，没有按键操作。
可以通过Key_Old实现电平的判断，按下去哪个，key_old值就是哪个；
通过key_down实现的是下降沿判断，按下去哪个，key_down值就是哪个。
3.2.6 长按从A界面跳转到B界面，松开恢复A界面

## Slide 22
3.2.7 按键控制数据逐个输入并显示
第五届省赛真题（ 2014）

## Slide 23
常见考核内容
1.通过数码管和按键配合，一个一个的输入，一个一个的显示。
2.处理方法就是通过数组和数组的索引值进行，每按下一个按键，索引值增加1.
3.2.7 按键控制数据逐个输入并显示

## Slide 24
3.2.8 按键短按和长按（抬起时长按生效）
第十二届省赛真题第二场（ 2021）
常见考核内容
短按和长按区分，长按功能在按键抬起时有效。
时间节点
上升沿位置1
（短按）
上升沿位置2
（长按）
if(Key_Down == 5)
{
S4_ms_Tick = ms_Tick;
}
if(Key_Up == 5)
{
if((ms_Tick - S4_ms_Tick) < 1000)
{
state_flag = 0;//执行短按功能
}
else
{
state_flag = 1;//执行长按功能
}
}

## Slide 25
3.2.9 按键短按和长按（时间到后长按生效）
2018年第9届单片机国赛真题
常见考核内容
短按和长按区分，长按功能在时间到达后立马生效。
时间节点
上升沿位置1
短按
长按
if(Key_Down == 4)
{
S4_ms_Tick = ms_Tick;
Long_Short_Touch_Flag = 1;
}
if(Long_Short_Touch_Flag == 1)
{
if((ms_Tick - S4_ms_Tick) < 1000)
{
if(Key_Up == 4)
{
state_flag = 0;//执行短按功能
Long_Short_Touch_Flag = 0;
}
}
else
{
state_flag = 1;//执行长按功能
Long_Short_Touch_Flag = 0;
}
}

## Slide 26
3.3.1 互斥点亮，我亮你不亮
第十一届第二场省赛真题（ 2020）
第十届省赛真题（ 2019）
第七届省赛真题（ 2016）

## Slide 27
常见考核内容
1.互斥点亮，一般需要两步，先把互斥点亮的所有灯熄灭，再把需要点亮的灯打开，就可以实现。
2.这样的好处就是，不会影响其他的灯。
3.熄灭的时候通常用&操作，这种操作通常用取反的方式实现，这样比较直观。否则会出现一大堆F。
3.3.1 互斥点亮，我亮你不亮

## Slide 28
3.3.2 兼容点亮，不产生相互影响
第十一届第二场省赛真题（ 2020）
第十一届第一场省赛真题（ 2020）
第十届省赛真题（ 2019）

## Slide 29
常见考核内容
1.兼容点亮，不能因为你一个灯的亮灭而影响了其他的灯。
2.通常采用&和|要操作的灯的位的方式进行。
3.3.2 兼容点亮，不产生相互影响

## Slide 30
3.3.3 LED流水灯
第九届省赛真题（ 2018）
第二届省赛真题（ 2011）

## Slide 31
常见考核内容
1.第一种，逐个点亮，一般通过移位的方式实现。
2.第二种，基本上没有顺序的点亮，一般通过数组和数组索引的形式实现。
3.3.3 LED流水灯

## Slide 32
3.3.4 LED不同亮度等级
第九届省赛真题（ 2018）

## Slide 33
常见考核内容
1.方案一：放在led_proc中，通过控制ucled的显示内容来处理，缺点就是led_proc的减速周期需要降低。
2.方案二：放在定时器1中断中，通过一个数不断循环，循环的数和一个标准值比较，实现占空比的调制。【推荐】
3.3.4 LED不同亮度等级

## Slide 34
3.3.5 LED固定间隔闪烁
第八届省赛真题（ 2017）
第五届省赛真题（ 2014）

## Slide 35
常见考核内容
1.就是在led_proc中，给ucled赋值时，通过打点的方法，确定时间间隔，控制ucled不同的赋值内容。
3.3.5 LED固定间隔闪烁

## Slide 36
谢谢