## Slide 1
第4章 省赛外设模块高频考点
4.1 温度传感器类
4.1.1温度显示85处理方案，显示整数和小数探究
4.2 时钟类
4.2.1 常规时钟显示
4.2.2 闹钟功能
4.3 EEPROM类
4.3.1 数据存储到EEPROM某个地址

## Slide 2
4.5 DA 类
4.5.1 DA输出不同数据
4.4 AD类
4.4.1 常规读取滑动变阻器电压
4.4.2 常规读取光敏电阻电压
4.4.3 如果同时读取两路AD的注意事项
4.6 其他类
4.6.1 继电器和蜂鸣器
4.6.2 PWM输出
4.6.3 测量555的频率
第4章 省赛外设模块高频考点

## Slide 3
4.1.1温度显示85处理方案，显示整数和小数探究
第十一届第二场省赛真题（2020）
第八届省赛真题（2017）
第七届省赛真题（2016）
第六届省赛真题（2015）
第五届省赛真题（2014）

## Slide 4
4.1.1 温度显示85处理方案，显示整数和小数探究
考点总结：
1.上电瞬间，为了避免出现85的情况，可以先读取一次温度，延时750ms之后，再进入while循环。
2.大部分时间考察整数。通过rd_temperature()/16处理，或者（unsigned int）rd_temperature()/16.0
3.为了显示小数， rd_temperature()/16.0，会转换为float型。
4.小数形式表示的时候，如果显示23.89℃，应该格式类型为%5.2f

## Slide 5
4.2.1 常规时钟显示
第八届省赛真题（2017）
第六届省赛真题（2015）
第四届省赛真题（2013）

## Slide 6
考点总结：
1.给定初值，上电设定时间。
2.显示时钟的内容，时分秒。
4.2.1 常规时钟显示

## Slide 7
4.2.2 闹钟功能
第八届省赛真题（2017）

## Slide 8
考点总结：
1.设置两个数组，一个时钟，一个闹钟，两个数组相等，闹钟使能。
4.2.2 闹钟功能

## Slide 9
4.3.1 数据存储到EEPROM某个地址
第十一届第一场省赛真题（2020）
第九届省赛真题（2018）
第四届省赛真题（2013）
第二届省赛真题（2011）

## Slide 10
考点总结：
1.要存储的数据一般在4个字节数据，每个字节数据的数据范围为0-255.
2.数据在操作的时候存储，在上电的时候，读取。防止配置信息，断电丢失。
4.3.1 数据存储到EEPROM某个地址

## Slide 11
4.4.1 常规读取滑动变阻器电压
第十一届第一场省赛真题（2020）
第十届省赛真题（2019）
第九届省赛真题（2018）
第四届省赛真题（2013）
第二届省赛真题（2011）

## Slide 12
考点总结：
1.一般读取rb2的数据后，不是直接显示在屏幕上，而是进行一系列的线性转换。
2.通常，ad转换之后的数据位0-255，那只需要进行线性转换即可。0对应？，255对应？。
3.比如，转换成电压，0-5，中间差了51倍，只需要将读取的数据，/51,得到整数，/51.0得到小数。
4.4.1 常规读取滑动变阻器电压

## Slide 13
4.4.2 常规读取光敏电阻电压
第三届省赛真题（2012）

## Slide 14
考点总结：
1.直接改变通道即可读取光敏，
2.部分时候需要进行转换，将0-255转换为0-5V，中间差了51倍。
4.4.2 常规读取光敏电阻电压

## Slide 15
4.4.3 如果同时读取两路AD的注意事项
第十二届省赛模拟题三月版（2021）
考点总结：
1.pcf8591实际输出数值为上次调用iic ad函数时候的数值。所以说，会出现颠倒数据的情况。
2.解决方案有两种：a。将iic的ad函数通道强制调换。B，本次读取之前，先读取一次，覆盖上次数据。

## Slide 16
4.5.1 DA输出不同数据
第十一届第二场省赛真题（2020）
第十届省赛真题（2019）

## Slide 17
考点总结：
1.输出我想要的电压值。
2.通常输入量就是0-255的数值，然后转换为电压值。
4.5.1 DA输出不同数据

## Slide 18
第五届省赛真题（2014）
4.6.1 继电器和蜂鸣器
第四届省赛真题（2013）
第三届省赛真题（2012）

## Slide 19
考点总结：
1.这两个模块在使用的时候，类似于led函数打包的方法，
也需要给蜂鸣器和继电器分配一个char型的变量，防止直接操作P0，在别的
地方使用的时候，会影响P0的数值。
4.6.1 继电器和蜂鸣器

## Slide 20
4.6.2 PWM输出
第七届省赛真题（2016）

## Slide 21
考点总结：
1.PWM模式就是通过普通的引脚和定时器的配合实现
2.先根据频率确定定时器应该选用的定时大小，比如为1khz，配合占空比的话，1ms的定时器就不能用了。
需要0.1ms才可以。
3.通过一个数值，从0-9变化，占空比的比较值比这个数值小（不是小于等于）的话，输出一个高电平，
比它大的话，输出一个低电平。
4.6.2 PWM输出

## Slide 22
4.6.3 测量555的频率
第十届省赛真题（2019）
配置 555 方波发生器，可以产生实验所需的 200Hz～20kHz 的方波信号

## Slide 23
考点总结：
1.使用定时器0的计数模式。通常需要配置CT,TR,GATE,TH,TL。通过定时器1，每隔
一秒读一次TH和TL的数值，然后清零TH和TL（或者100ms之内读到的数值*10），就可以知道频率。
2.计数器只对下降沿计数，所以，555的频率可以通过计数器的数值直接折算。如果既对上升沿也对下降沿技术
，那就得/2。
4.6.3 测量555的频率

## Slide 24
谢谢